ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 03 сентября 2013 г. № 13-20-08

г. Москва

О внесении изменений в решение ГКРЧ от 29 мая 2006 года № 06-14-03-001 «О выделении полос радиочастот в диапазоне 1,6065-30,005 МГц для радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной служб гражданского назначения» (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 28 апреля 2008 года № 08-24-04-001)

Заслушав сообщение ФГУП «Главный радиочастотный центр» о внесении изменений в решение ГКРЧ от 29 мая 2006 года № 06-14-03-001 «О выделении полос радиочастот в диапазоне 1,6065-30,005 МГц для радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной служб гражданского назначения», с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 28 апреля 2008 года № 08-24-04-001 «О внесении изменений в решение ГКРЧ от 29 мая 2006 года № 06-14-03-001 «О выделении полос радиочастот в диапазоне 1,6065-30,005 МГц для радиоэлектронных средств фиксированной и подвижной служб гражданского назначения в части использования полос радиочастот морской подвижной службы», с целью приведения в соответствие указанного решения «Таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2011 года № 1049-34, гармонизации и уточнения условий использования выделенных полос радиочастот в отношении неопределённого круга лиц, ГКРЧ решила:

1. Внести в решение ГКРЧ от 29 мая 2006 года № 06-14-03-001 (с изменениями, внесёнными решением ГКРЧ от 28 апреля 2008 года № 08-24-04-001) следующие изменения:

Первый, второй и третий абзацы пунктов 1 и 2 решающей части решения заменить соответственно на следующие:

«1606,5-2170 кГц, 2194-2498 кГц, 2502-2850 кГц, 3155-3400 кГц, 3500-3900 кГц, 3950-4123 кГц, 4130-4133 кГц, 4408-4650 кГц, 4750-4995 кГц, 5005-5480 кГц, 5730-5950 кГц, 6200-6525 кГц, 6765-7000 кГц, 7300-8195 кГц, 9040-9500 кГц, 9800-9995 кГц, 10003 кГц, 10100-11175 кГц, 11400-11700 кГц, 12050-12230 кГц, 13360-14000 кГц, 14250-14990 кГц, 14993 кГц, 15550-16360 кГц, 17410-17700 кГц, 18030-18780 кГц, 18900-19680 кГц, 19800-19990 кГц, 19993 кГц, 20010-21000 кГц, 21750-21924 кГц, 22855-24990 кГц, 25010-25070 кГц, 25210-25670 кГц, 26175-28000 кГц, 29700-30005 кГц для РЭС фиксированной службы»;

«1606,5-2170 кГц, 2173,5-2190,5 кГц, 2194-2498 кГц, 2502-2850 кГц, 3155-3400 кГц, 3500-3900 кГц, 4063-4123 кГц, 4130-4650 кГц, 4750-4995 кГц, 5060-5480 кГц, 5730-5950 кГц, 6200-6525 кГц, 6765-7000 кГц, 7300-8100 кГц, 8195-8815 кГц, 10003 кГц, 10100-11175 кГц, 14993 кГц, 18168-18780 кГц, 19993 кГц, 20010-21000 кГц, 23000-23200 кГц, 23350-24990 кГц, 25010-25070 кГц, 25210-25670 кГц, 26175-28000 кГц, 29700-30005 для РЭС сухопутной подвижной службы»;

«1606,5-2498 кГц, 2502-2850 кГц, 3023 кГц, 3155-3400 кГц, 3500-3800 кГц, 4000-4650 кГц, 5130-5250 кГц, 5680 кГц, 6200-6525 кГц, 6765-7000 кГц, 7450-8815 кГц, 10003 кГц, 10100-11175 кГц, 12230-13200 кГц, 14993 кГц, 16360-17410 кГц, 18168-18900 кГц, 19680-19800 кГц, 19993 кГц, 22000-22855 кГц, 23350-24000 кГц, 25010-25670 кГц, 26100-28000 кГц, 29700-30005 кГц для РЭС морской подвижной службы.».

В первом пункте в пятом абзаце после слово «приложении» заменить на «приложениях».

В третьем пункте во втором абзаце после слова «приложении» добавить «№ 1».

В третий пункт добавить абзацы следующего содержания:

«не применения для целей воздушной подвижной службы РЭС сухопутной подвижной службы, при их временном размещении на воздушных судах;

применения РЭС на внутренних водных путях полос радиочастот выделенных морской подвижной службе на условиях, установленных морской подвижной службе;

применения радиочастот 10003 кГц, 14993 кГц и 19993 кГц для поиска и спасания пилотируемых космических кораблей;

применения полос радиочастот 2125-2135 кГц и 2147-2153 кГц для РЭС системы железнодорожной радиосвязи;

применения полосы радиочастот 26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц, для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы с основными техническими характеристиками, указанными в приложении № 2 к настоящему решению ГКРЧ без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, при этом запрещается создание выделенных, технологических и других сетей связи, трансляция программ и рекламы, а применяемые РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны других радиоэлектронных средств.»;

приложение к решению заменить на прилагаемое приложение № 1;

дополнить решение прилагаемым приложением № 2.

2. Решения ГКРЧ от 28 апреля 2008 года № 08-24-04-001 и от 20 декабря 2011 г. № 11-13-06-2 считать утратившими силу.

3. Рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проработать условия использования РЭС перспективных (цифровых) технологий фиксированной и сухопутной подвижной служб гражданского назначения в диапазоне 1,6065-30,005МГц.

Приложение № 1

к решению ГКРЧ

от 3 сентября 2013 г.
№ 13-20-08

Основные технические характеристики РЭС фиксированной и 
сухопутной подвижной служб гражданского назначения 
в диапазоне 1,6065-30,005 МГц

| №№ пп | Наименование параметра | Величина параметра | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаг сетки частот передатчика | 1; 10; 100, 1000 | Гц |
| 2 | Тип модуляции | частотная, амплитудная (включая ОБП) | – |
| 3 | Диапазон звуковых частот (в режиме телефонии) минимальная частота максимальная частота | 100 6000 | Гц |
| 4 | Относительная нестабильность частоты передатчика | в соответствии с нормами ГКРЧ на допустимые отклонения частоты радиопередатчиков | – |
| 5 | Относительный уровень побочных излучений передатчика | в соответствии с нормами ГКРЧ на побочные излучения радиопередатчиков | – |
| 6 | Максимальная мощность передатчика* | не регламентируется | – |
| 7 | Уровень внеполосных излучений | в соответствии с нормами ГКРЧ на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков | – |

Приложение № 2

к решению ГКРЧ

от 3 сентября 2013 г.
№ 13-20-08

Основные технические характеристики РЭС сухопутной подвижной службы личного пользования в полосе радиочастот 26960-27410 кГц

(СиБи-диапазон)

| Наименование параметра | Значение параметра | Размерность параметра |
| --- | --- | --- |
| Класс излучения | АЗЕ, F3E, J3E | - |
| Средняя мощность передатчика для класса излучений A3E, не более | 4 | Вт |
| Максимальная мощность передатчика для класса излучения F3E, не более | 4 | Вт |
| Пиковая мощность огибающей для класса излучения J3E, не более | 12 | Вт |
| Частотный разнос между соседними каналами | 10 | кГц |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика РЭС | В соответствии с действующими нормами ГКРЧ |
| Ширина полосы излучения и внеполосные излучения передатчика РЭС | В соответствии с действующими нормами ГКРЧ |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости | 360 | град |
| Коэффициент усиления антенны не более | 1,73 | дБи |

# Footnotes

* в полосе радиочастот 18068-18168 кГц максимальная мощность передатчика не должна превышать величину 1 кВт